Школьный этап всероссийской олимпиады по технологии

2008-2009 учебный год

Тестовые задания

(технический труд) 9 класс

Выберите правильный ответ из  предложенных вариантов.

1.Как делятся пиломатериалы по формам и размерам?

1) брусья, доски, горбыль

2) брусья, доски, бруски, горбыль

3) брусья, доски, бруски

4) брусья, бруски, доски, ДВП, ДСП

2.Из каких основных частей состоит рубанок?

1) рожок, колодка и резец (нож)

2) рожок, колодка, резец (нож) и клин

3) клин, колодка и рожок

4) клин, колодка, рожок, подошва и носок

3.Для чего служат пазухи между зубьями пилы?

1) для собирания и удаления опилок

2) для удобства заточки зубьев

3) для удобства разводки зубьев

4) для удобства разводки и для удаления опилок

4.Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной

1) до 4 мм

2) до 5 мм

3) до 2 мм

4) 0,8 мм

5. Свойство материала восстанавливать первоначальную форму называется

1) твердость

2) упругость

3) пластичность

4) вязкость

6. Штангенциркуль ШЦ-1 измеряет с точностью до

1) 1.0,01 мм

2) 0,1 мм

3) 1 мм

4) 0,25 мм

7. Различают профили сортового проката. Назовите фасонные профили.

1) шестигранный, угловой, швеллерный

2) угловой, швеллерный, тавровый, рельсовый

3) шестигранный, швелерный, тавровый, двутавровый рельсовый

4) трехгранный, полосовой, угловой

8. В токарном резце линия пересечения передних и задних поверхностей

называется:

1) вершиной резца

2) передним углом

3) главным задним углом

4) режущей кромкой

9. Как группируются стали по химическому составу?

1) легированная и быстрорежущая

2) углеродистая и легированная

3) углеродистая и обыкновенная

4) легированная и обыкновенная

10. Каким прибором проверяют собранную электрическую цепь?

1) пробником

2) амперметром

3) вольтметром

4) омметром

11. Чем размыкается электрическая цепь в квартире при перегрузке или коротком замыкании?

1) плавкими предохранителями или перекидными выключателями.

2) автоматическими выключателями или плавкими предохранителями.

3) автоматическими или кнопочными выключателями

4) предохранителями

15. Семейный бюджет - это

1) доходы семьи за определенный период времени

2) расходы семьи за определенный период времени

3) превышение доходов над расходами за год

4) совокупность всех доходов и расходов за определенный период времени

16. Лизинг - это

1) форма депозита

2) аренда с правом выкупа

3) способ найма персонала

4) рекламная акция

17. Назовите уровень профессиональной подготовки выпускника металлургического колледжа

1) высшее

2) средне - специальное

3) незаконченное высшее

4) средне - техническое

18. Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или

специальности?

1) профессиография

2) профессиограмма

3) психограмма

4) психологическая характеристика

19. Эскиз — это

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить  деталь

2) объемное изображение детали

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

4) чертеж, позволяющий выполнить установку детали в сборочной единице

20. На эскизе проставляют

1) необходимые размеры для изготовления детали

2) габаритные размеры

3) установочные размеры

4) координаты центров отверстий

Бланк ответов олимпиады                                                                   шифр_____

по технологии №2

Ф.И.О.________________________________________школа, класс_________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Бланк ответов олимпиады по технологии №2

21. Назовите основной недостаток фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Что нужно сделать, чтобы легче ввернуть шуруп и избежать трещины на поверхности деревянной детали?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Металлы часто используют для изготовления изделий не в чистом виде, а в виде сплавов. Укажите вещества, из которых состоят сплавы.

| Сплав | Состав |
| --- | --- |
| Сталь | Железо, углерод |
| Чугун |  |
| Дюралюминий |  |
| Бронза |  |
| Латунь |  |

24. Как предохранить сверло от разрушения при работе с нержавеющей сталью?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Рассмотрите кинематическую схему токарно-винторезного станка ТВ-6. Каким образом передается от электродвигателя главное движение заготовке и движение подачи инструменту?

Рис.1 Станок ТВ-6

Рис.2 Кинематическая схема станка ТВ-6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Школьный этап всероссийской олимпиады по технологии

2008-2009 учебный год

КЛЮЧ

Тестовые задания

(технический труд) 9 класс

1.Как делятся пиломатериалы по формам и размерам?

1) брусья, доски, горбыль

2) брусья, доски, бруски, горбыль

3) брусья, доски, бруски

4) брусья, бруски, доски, ДВП, ДСП

2.Из каких основных частей состоит рубанок?

1) рожок, колодка и резец (нож)

2) рожок, колодка, резец (нож) и клин

3) клин, колодка и рожок

4) клин, колодка, рожок, подошва и носок

3.Для чего служат пазухи между зубьями пилы?

1) для собирания и удаления опилок

2) для удобства заточки зубьев

3) для удобства разводки зубьев

4) для удобства разводки и для удаления опилок

4.Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной

1) до 4 мм

2) до 5 мм

3) до 2 мм

4) 0,8 мм

5. Свойство материала восстанавливать первоначальную форму называется

1) твердость

2) упругость

3) пластичность

4) вязкость

6. Штангенциркуль ШЦ-1 измеряет с точностью до

1) 1.0,01 мм

2) 0,1 мм

3) 1 мм

4) 0,25 мм

7. Различают профили сортового проката. Назовите фасонные профили.

1) шестигранный, угловой, швеллерный

2) угловой, швеллерный, тавровый, рельсовый

3) шестигранный, швелерный, тавровый, двутавровый, рельсовый

4) трехгранный, полосовой, угловой

8. В токарном резце линия пересечения передних и задних поверхностей

называется:

1) вершиной резца

2) передним углом

3) главным задним углом

4) режущей кромкой

9. Как группируются стали по химическому составу?

1) легированная и быстрорежущая

2) углеродистая и легированная

3) углеродистая и обыкновенная

4) легированная и обыкновенная

10. Каким прибором проверяют собранную электрическую цепь?

1) пробником

2) амперметром

3) вольтметром

4) омметром

11. Чем размыкается электрическая цепь в квартире при перегрузке или коротком замыкании?

1) плавкими предохранителями или перекидными выключателями

2) автоматическими выключателями или плавкими предохранителями

3) автоматическими или кнопочными выключателями

4) предохранителями

15. Семейный бюджет - это

1) доходы семьи за определенный период времени

2) расходы семьи за определенный период времени

3) превышение доходов над расходами за год

4) совокупность всех доходов и расходов за определенный период времени

16. Лизинг - это

1) форма депозита

2) аренда с правом выкупа

3) способ найма персонала

4) рекламная акция

17. Назовите уровень профессиональной подготовки выпускника металлургического колледжа

1) высшее

2) средне - специальное

3) незаконченное высшее

4) средне - техническое

18. Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или

специальности?

1) профессиография

2) профессиограмма

3) психограмма

4) психологическая характеристика

19. Эскиз — это

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить  деталь

2) объемное изображение детали

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали

4) чертеж, позволяющий выполнить установку детали в сборочной единице

20. На эскизе проставляют

1) необходимые размеры для изготовления детали

2) габаритные размеры

3) установочные размеры

4) координаты центров отверстий

21. Назовите основной недостаток фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Эти материалы боятся сырости.

22. Что нужно сделать, чтобы легче ввернуть шуруп и избежать трещины на поверхности деревянной детали?

Перед тем как ввернуть шуруп в деревянную деталь, нужно просверлить сквозное отверстие размером 0,7-0,8 его диаметра.

23. Металлы часто используют для изготовления изделий не в чистом виде, а в виде сплавов. Укажите вещества, из которых состоят сплавы.

| Сплав | Состав |
| --- | --- |
| Сталь | Железо, углерод |
| Чугун | Железо, углерод |
| Дюралюминий | Алюминий, медь, магний, иинк и др. |
| Бронза | Медь, свинец, алюминий, олово и др. |
| Латунь | Медь, цинк |

24. Как предохранить сверло от разрушения при работе с нержавеющей сталью?

Чтобы без проблем просверлить отверстие в нержавеющей стали, нужно смазать предназначенное для этого место машинным или другими маслом. Масло, испаряясь, «забирает тепло» и уменьшает трение.

25. Рассмотрите кинематическую схему токарно-винторезного станка ТВ-6. Каким образом передается от электродвигателя главное движение заготовке и движение подачи инструменту?

Главное движение обеспечивается за счет передачи движения по цепочке: двигатель – ременная передача -  коробка скоростей – шпиндель с патроном и заготовкой.

Движение подачи обеспечивается цепочкой: двигатель – ременная передача – коробка скоростей – коробка подач – фартук суппорта – суппорт с резцом.